## Slide 1
2021.10
한국수력원자력 중앙연구원 이도환
혁신형 SMR(소형모듈원자로) 기술개발

## Slide 2: 1. 추진배경
대형원전의 단점을 대체할 수 있는 방안으로 소형 원전 부상
글로벌 원자력 시장 수요 변화
전통적으로 원자력발전은 전력을 안정적으로 공급하는 기저부하의 역할 담당
발전원가 절감을 위해 대형화에 집중 (700MWe 1400MWe)
  건설을 위한 초기 투자 비용이 크고 공기지연시 투자회수 기간 및 이자비용 증가
  미국 Vogtle #3,4 (4년  10년), 핀란드 Olkilute #3 (6년  17년), 프랑스 Flamanville #3 (6년  18년)
후쿠시마 원전사고 후 대형원전에 대한 사회적 수용성 저하
대용량 송전망 건설에 대한 재원 및 사회적 합의 필요
최근 투자 리스크 부각과 사고시 미치는 영향에 대한 우려로 대형원전에 대한 선호도 감소

## Slide 3: 1. 추진배경
SMR(Small Modular Reactor, 소형모듈원자로) 로 기존 대형 원전의 단점 보완 가능
SMR 개념
SMR(Small Modular Reactor, 소형모듈원자로)은 원자로 모듈의 공장 생산이 가능한 전기 출력 300MWe 미만의 원자로를 의미
건설지연 리스크 저감
강력한
내진 설계
운영 인력
최적화
중대사고 가능성 실질적 배제
모듈화/공장제작/내륙 수송
현재보다 100배 안전
주민 소개
불필요
전기가 필요 없는 안전 계통
기존 대형원전 단점 보완
소형원자로 고유 안전성 특성으로 사고완화에 효과적
핵연료 다발수가 적어 방사선 영향 저감
초기 재원조달 경감
주요기기 공장제작 및 모듈화로 건설공기 지연 리스크 저감
소규모 전력망을 위한 발전원
신재생 간헐성 보완을 위한 제어 용이
설치 부지 제약 극복 용이
다양한 활용(담수화, 공정열, 수소생산)
SMR 장점
안전성
투자용이성
유연성
※ 참조
13th INPRO Dialogue Forum “Small Modular Reactors Update on International Technology Development Activities“
OECD NEA 2021, “Small Modular Reactors: Challenges and Opportunities”

## Slide 4: 1. 추진배경
글로벌 시장에서 소형 원전 수요 증가
원자력발전 신규 도입국 선호도 변화
아프리카의 원자력에너지 도입희망(예정)국가를 대상으로 한 수요조사에서는 60% 이상이 대형원전 보다 소형원전 도입 선호 (Nuclear Business Platform)
전세계 65~85GW 규모 시장 전망
원자력발전소 건설을 계획하거나, 프로젝트에 착수한 나라는 약 30개국이며, 대부분 그리드 용량이 크지 않은 아시아, 아프리카 신흥국 (2021 세계원자력협회)
지역
국가
유럽
중동 및 북아프리카
아프리카
(북아프리카 제외)
중남미
중앙아시아&
남아시아
동남아시아& 오세아니아
기타
알바니아
세르비아
포르투갈
크로아티아
노르웨이
폴란드
에스토니아
리투아니아
라트비아
아일랜드
카타르
예멘
쿠웨이트
이스라엘
시리아
터키
사우디아라비아
이집트
리비아
튀니지
알제리
모로코
수단
요르단
나이지리아
세네갈
가나
우간다
케냐
탄자니아
잠비아
에콰도르
베네수엘라
볼리바아
페루
파라과이
아제르바이잔
조지아
카자흐스탄
몽골
방글라데시
스리랑카
쿠바
칠레
우즈베키스탄
인도네시아
필리핀
베트남
태국
라오스
캄보디아
말레이시아
싱가포르
미얀마
호주
나미비아
르완다
에티오피아
북한
신규 원자력에너지 도입 국가 전망
※ 참조: IEA, Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector, 2021

## Slide 5: 1. 추진배경
원자력발전 선도국을 중심으로 SMR 개발 가속화
OECD 국가를 중심으로 SMR에 대한 관심이 증가, 2020년 기준 전세계적으로 70종 이상의 SMR이 개발 중
SMR의 부상에 따른 다양한 노형 개발
미국, 영국, 러시아, 중국 등을 중심으로 기술개발을 추진 중이며, 경수로형 SMR은 2030년을 전후로 본격적인 상용화 전망
세계 SMR 개발 분포
기술성숙도가 가장 높은 미국의 NuScale은 최초호기 건설을 계획중이며 북미를 비롯해 유럽과 아시아 시장으로의 진출을 추진 중
노형 |  | 미국 | 러시아 | 중국 | 한국 | 기타* | 합계
경수로 | 육상용 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 25
 | 해양용 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6
고온가스로 |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14
고속로 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11
용융염냉각로 |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10
초소형원자로 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
합계 |  | 17 | 16 | 8 | 2 | 29 | 72
* 기타 : 일본, 아르헨티나, 캐나다, 영국, 남아공, 인도네시아, 체코, 프랑스 등 |  |  |  |  |  |  | 
노형별 SMR 개발 현황

## Slide 6: 1. 추진배경
원전 선도국에서는 정부 차원의 SMR 지원책 마련
주요국 SMR 개발 지원 현황
주요 SMR 개발국은 민간차원의 컨소시엄 구성과 함께 국가 차원의 재정지원 확대
국가 | 민관협력 | 재정 지원
미국 | DOE와 NuScale 등의 민관 협력 컨소시엄 | ‘원자력전략비전(21.1)’에 따라 차세대 원자로 기술과 SMR 개발에 7년 간 32억 달러 투자 예정
러시아 | 국유에너지기업 로사톰 주도 컨소시엄 | ‘에너지전략 2035’를 바탕으로 SMR과 차세대 원자로에 약 1,200억 루블(약 1.9조원) 투자 예정
중국 | 국유기업 중국핵공업 집단공사(CNNC) 컨소시엄 | ‘14차 5개년계획(21-25)’에 해상부유식 SMR 개발 및 20기 설치를 목표로 90억 달러 투자 계획 발표
영국 | 롤스로이스 컨소시엄 | ‘녹색산업혁명을 위한 10대 계획(20.11)’에 따라 SMR 개발에 민관 협력 총 6.85억 파운드 투자 계획 확정

## Slide 7: 2. 국내외 주요 경수형 SMR
해외 주요 SMR
미국 NuScale
미국/일본 BWRX-300
2020.9 미국 NRC 설계인가 취득
2029년 상업운전 목표
일체형 원자로, 원자로 자연순환
60MWe인 모듈을 12개까지 배치
침수형 격납용기, 안전급 전원 제거
12개의 원자로 모듈을 통합 조정할 수 있는 주제어실
300MWe의 경수형 SMR
2027년 상업운전 목표
기존 ESBWR를 단순화
자연순환, 피동안전계통, 일체형 원자로 채택
부하추종 운전에 강점

## Slide 8: 2. 국내외 주요 경수형 SMR
해외 주요 SMR
미국 SMR-160
UK SMR
160MWe의 가압경수형 SMR
무붕산운전, 원자로 자연순환 냉각, 공랭식 응축기 적용
동일부지내 10개의 원자로 설치 가능하도록 설계
440MWe의 경수형 SMR
2030년 상용화 목표
대형원전과 유사한 설계, 무붕산운전
주요 계통 및 기기 모듈화를 통한 건설공기 단축에 주력

## Slide 9: 2. 국내외 주요 경수형 SMR
국내 선행 SMR
SMART
BANDI-60
110MWe의 가압경수형
2021년 표준설계인가 취득
2015 한-사우디 파트너쉽 체결
2019년~ 설계변경사항에 대한 표준설계변경허가 추진중
대형냉각재상실사고 배제를 위한 일체형원자로
소규모 전력생산 및 해수담수화
경쟁노형보다 전기출력이 적어 경제성 부족
60MWe의 해상부유식 SMR
개념설계 완료
무붕산운전, 내장형 제어봉구동장치 적용

## Slide 10: 3. SMR 개발 필요성
해외 시장에서 경쟁력 상실 우려
2030년 이후 세계 시장을 겨냥한 수출 전략형 SMR 개발 필요
SMART는 신속한 인허가 취득을 위해 이전 대형원전의 설계개념을 적용하여 안전성, 경제성, 유연성 부족
최근 개발 노형들의 경우 모듈화 및 안전계통의 단순화를 통해 경쟁력 제고
글로벌 시장에서 경쟁력 있는 수출 전략형 경수로 SMR 필요성 대두
구분
SMART
NuScale
모듈
110 MWe
50 MWe
노심손상빈도
1.0x10-7/R-Y 이하
1.0x10-9/R-Y 이하
원자로 냉각재펌프
4개측면
없음
재순환밸브
-
있음
안전 등급 DC 전력
필요
불필요
격남용기 냉각
원자로 건물내 재상전수 탱크+ 비상냉각 탱크
외부 침수
격납용기
콘크리트 건물
철제 용기
기본모듈 배치
1 (stand alone)
12
110 MWe
600 MWe (12개 모듈)
플랜트출격
전기 출력
SMART vs. NuScale 제원 비교

## Slide 11: 4. 혁신형 SMR 개발 계획
국회 포럼을 통한 필요성 논의 및 산학연 협력을 통한 계획 수립
혁신형 SMR 개발방안 논의 및 계획 수립
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
기본 설계
한수원과제
정부과제
표준 설계
인허가
예타 심사
혁신기술 (개발 / 제조 / 검증)
혁신형 SMR 추진위원회 (20.5)
혁신형 SMR 산학연 포럼 (20.9)
한수원 과제 착수 (21.1)
제1회 혁신형 SMR 국회포럼 (21.4)
혁신형 SMR 제도분과 국회포럼 (21.7)
제2회 혁신형 SMR 국회포럼 (21.9)
예비 타당성조사 기획 및 신청 (21.2~21.9)

## Slide 12: 4. 혁신형 SMR 개발 계획
혁신형 SMR 최종목표, 기술개발 목표
기술개발 목표
최종 목표
혁신형 SMR 글로벌 경쟁력 강화를 통한 2030년대 수출 달성
핵심기술
안전성･경제성･유연성이 확보된 혁신형 SMR 핵심기술 개발 및 2028년 시장경쟁력 있는 표준설계 및 기술 검증
기존원전 대비 안전성 향상
경쟁 예상 노형
대비 경쟁력 있는 경제성 제고
세계 최고 수준의 부하추종
능력 확보
노심손상빈도 : 1.0e-9/M･Y
(기존원전 대비 100배 이상)
건설단가 = $4,000/kWe
발전단가 = $65/MWh
일일부하추종 : 100%-20%-100%
최대속도 : 분당 5%
혁신형 SMR
경쟁노형(Nuscale)
80년
설계수명
60년
170MWe
모듈 전기 출력
60MWe
60MWe(4모듈)
총 전기출력
720MWe(12모듈)
1.0x10-9 /M･Y 이하
노심손상빈도
1.0x10-9 /M･Y 이하
$4,000 이하
건설비용
$4,000~5,000/kWe
무붕산
반응도제어
수용성 붕산
내장형
제어봉구동장치
외장형
100%-20%-100%@5%/min
일일부하추종 능력
100%-20%-100%@0.8%/min
※ NuScale Load Following: SMR Nuclear Technology 2016 “Compensating for Renewables: SMR Capability for Load Following”

## Slide 13
혁신형 SMR 핵심기술
SMR
전기가 필요 없는
안전계통
강력한
내진설계
기존 원전과
차별화 된 안전
중대사고
제로
주민 소개
불필요
안전성 향상
SMR
산업용 수소 생산
담수/공정열 공급
탄력운전 용이
재생에너지와의
조화
기후변화
대응 기여
유연성 확대
SMR
건설물량
대폭 축소
모듈화・공장 제작
내륙 수송
운영 인력
대폭 감소
타전원
대비 경제성 확보
수출시장
경쟁 우위 달성
경제성 제고
현장 작업 대폭 축소로 공기 단축
디지털 트윈
상태 및 예측 진단
경쟁력있는발전단가
(50~65 $/MWh)
태양광∙풍력 간헐성 극복
5. 혁신형 SMR 개발 방향

## Slide 14: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
안전성 향상
SMART 기술에 기반한 일체형원자로 적용
원자로계통 주요설비를 일체화
대형배관 불필요로 대형 냉각재 상실사고 예방
원자로 건물 축소 가능 (건설물량 경감)
원자로 모듈 전체의 공장제작으로 현장 작업 경감
제한된 발전소 부지내 다수 원자로 모듈 설치 용이
혁신형 SMR
대형원전

## Slide 15: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
안전성 향상
고강도 격납용기 적용
내압 격납건물을 고강도 격납용기로 대체
건물 및 발전소 크기 대폭 축소  건설비 절감
격납용기 공장 제작으로 건설공기 단축
격납건물 열제거설비, 대기정화설비, 수소제어설비 등 제거
격납건물 누설 시험 필요성 제거
격납건물
vs.
격납용기
원자로계통
혁신형 SMR
대형원전

## Slide 16: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
안전성 향상
내장형제어봉구동장치 및 핵연료
무한냉각
철재 격납 용기와 원자로를 공통 수조에 침수
  사고시 별도의 조치없이 무한 냉각
비상 전원 공급 설비 및 운전원 개입 요소 제거
능동 안전설비 및 전원 제거로 경제성 제고
부적절한 제어봉인출 사고 원천적 배제
  무붕산운전시 원자로 안전성 확보
가연성흡수봉이 결합된 핵연료
  무붕산운전과 부하추종 운전 용이

## Slide 17: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
안전성 향상
비상계획구역(EPZ) 축소
원자로 건물 지중화(underground)
방사선 누출 대비 주민 보호를 위한 비상계획구역 축소
  소형원전 고유 특성 및 다중 방호 강화로 방사성 물질 실질적 배제
  대형원전 20~30km  소형원전 1km 이내
  주민대피 불필요
지진에 대한 내구성 강화 (저층일수록 지진에 안정)
  내진설계 : 0.5g (기존 0.3g)
방사선 방호에 유리
물리적 방호, 항공기충돌 방호에 효과적

## Slide 18: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
경제성 제고
원자로 모듈 복수 배치
하나의 건물(비내압)에 4개의 원자로 모듈 복수 배치
  출력범위 : 170 ~ 680 MWe
공간 최적화 : 기기 공동 활용 가능
모듈 #1
모듈 #2
모듈 #3
모듈# …
터빈 /발전기
냉각수조
사용후
핵연료
저장조
대형 크레인
재장전 크레인
계통단순화
계통 단순화 및 안전등급 기기 필요성 제거로 건설비 및 운영비 절감
안전계통/화학 및 체적계통 단순화
  안전등급 능동설비 및 전력설비 제거
  붕산주입/회수 계통 제거
폐기물 계통 등은 복수 모듈 공동 활용

## Slide 19: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
경제성 제고
기기/구조물 모듈화
기계, 전기 모듈을 공장에서 제작, 시험 및 품질 검사
제작 모듈의 육상 및 수상 운송
현장작업을 줄여 건설 공기 단축
추가 발전 용량 필요시 증설 가능
혁신제조기술
전자빔 용접 및 다이오드 레이저 클레딩 기술 적용
  제작기간 단축 및 가동중 검사 최소화

## Slide 20: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
경제성 제고
다수모듈 통합 제어
디지털트윈
기동/정지/출력 운전 등 전 범위 자동화 확대
4개 원자로 모듈을 공통 공간에서 통합 제어
  운전인력 최소화
안전계통 하드웨어 플랫폼 확대로 사이버 보안성 제고
상태진단, 예측진단 기술에 기반한 디지털 트윈
  불시정지 저감 및 예방정비 물량 최소화
조기결함 진단으로 재고 관리 최적화

## Slide 21: 5. 혁신형 SMR 개발 방향
유연성 확대
부하추종운전
활용 다각화
전력계통의 요구에 따라 탄력적으로 원전의 출력 변동
세계 최고 수준의 부하추종 능력 구현
  부하추종 운전 완전 자동화 (운전원 개입 최소화)
  100%Pr20%Pr100%, 분당 최대 5%의 속도
원자로 모듈간 출력조합을 통해 다양한 부하조건 대응 용이
화석연료 감축에 따라 다양한 에너지 활용 수요 증가
  지역난방/담수화/에너지저장/수소생산
원자로 모듈별로 다양한 활용 가능
부하추종운전
Duck Curve

## Slide 22: 6. 기대효과
SMR 수출시 기대효과
SMR 수출시 산업생계계 활성화 기대 (美 NuScale 분석 사례)
3기 건설시 12,000개의 제조 관련 고용 효과
대량의 제조물량 발생
  8,000톤 이상의 구조용 강재
  7백만 ft 이상의 전선
  48,000 ft 이상의 케이블 트레이
  500 품목 이상의 전기 기기
  150,000 ft 이상의 배관
  41,000개 이상의 밸브
  1,000개 이상의 기계부품
※ 참조: NuScale Power, “Changing the Power that Changes the World“

## Slide 23: 6. 기대효과
SMART 기술 기반으로 개발기간 단축
국내 설계·개발 경험 최대한 활용
세계시장
적기 진입
SMR의
Game
Changer
산학연관 역량 결집
기술력 확보 및 일자리 창출
가동원전 안전 운영
新성장동력 창출
최상의 안정성과 경제성 동시 추구
과감한 혁신 기술로 장벽 요인 돌파
Team
KOREA
최상의 안전성
경제성
적기 사업화
2030년대 SMR
시장주도

## Slide 24
감사합니다.