## Slide 1
소형 양성자가속기 기반
6.13 MeV 감마선 조사장치 개발
㈜ 비 엠 아 이 (BMI) 김 우 정

## Slide 2
CONTENTS
기업 개요
01
양성자 가속기 빔 시뮬레이션
02
Einzel lens 및 Sol Magnet 시뮬레이션
03
6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction
04
RF 감마선 조사장치
05
향후 계획
06

## Slide 3
기 업 명 | ㈜ 비엠아이(BMI) |  |  | 대 표 자 | 대표자 | 예 권 해 | 
주 소 | 대전 유성구 테크노 10로 29, 201호 |  |  |  |  |  | 
사업자 등록번호 | 314 – 86 – 33855 |  |  | 전 화 번 호 | 전화번호 | 042-485-7112 | 
업 종 | 방사선 발생 계측 시스템 |  |  | 기 업 유 형 | 기업유형 | 중 소 기 업 | 
주 요 생 산 품 목 | 의료/기초 연구용 방사선 계측 모듈, 전자빔 및 이온빔 가속 장치 Photo injector type 전자빔 가속기 설계 및 주요부품 초전도 전자빔 가속기 냉각제어 시스템 |  |  |  |  |  | 
법인등록일 | 2012년 3월 2일 (160111-0318075) |  |  |  |  |  | 
회 사 연 혁 (연구소설립, 수상, 인증획득 등 주요사항) | 2014년5월26일~2018년5월25일 벤처기업 2018년 3월 23일 ㈜ 비엠아이 기업부설연구소 (제 2018111990호) 2018년 10월 11일 ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 인증획득 2020년 03월 31일 ㈜비엠아이 세종부설연구소 분사 설립 |  |  |  | 주요내용(연구소설립, 수상, 인증획득 등 주요사항) |  | 
지식재산권 보유 수 (출원포함) | 특허권 | - 제10-0905992, 에너지 측정을 위한 파라데이컵 - 제10-0642223, 초음파 검사 시스템, 레이저 유도 초음파 검사 시스템 - 제10-1089717, 고에너지 레이저 유도 중성자 측정을 위한 펄스잡음을 제거할 수 있는 고감도 중성자 측정장치 |  |  |  |  | 
인 력 현 황 현 8 명 | 총괄 관리직 | 설계/SW | 제어/전기 |  | 연구개발(기술관리) |  | 구매관리
 | 1 | 3 | 1 |  | 2 |  | 1
1. 기업 개요 - 개요

## Slide 4
1. 기업 개요 – 주요 거래처 및 납품 실적
기초과학연구원
한국원자력연구원
한국방사선진흥협회
고려대학교
고에너지 타입
전류측정장치
82.7MeV 용
프로톤 빔 덤프
Pre Amp type
전류측정장치

## Slide 5
소형 양성자 가속기 기반 6.13MeV 감마선 조사장치
(방사선 진흥협회 구축 중)
1. 기업 개요 – 6.13MeV 감마선 조사장치

## Slide 6
2. 양성자 가속기 빔 시뮬레이션
빔 시뮬레이션 Start Line
YY’ Phase space plot of the beam
10 mm 이내
[Simulation Condition]
30 keV of kinetic energy
0.20 mm-mrad of norm. rms emittance
9.5 mmΦ of extraction hole size
Injector system
360 keV of output beam energy
Simulation tool : Transport

## Slide 7
2. 양성자 가속기 빔 시뮬레이션
Accel. tube
Einzel
QM
QM
QM
DG
Target
360 keV proton beam
400 keV proton beam
– Half beam size in vertical direction
– Half beam size in horizontal direction
– Half beam size in vertical direction
– Half beam size in horizontal direction
Accel. tube
Einzel
Sol
Sol
Gate Valve
Bellows
DG
Target
360 keV proton beam
400 keV proton beam
– Half beam size in vertical direction
– Half beam size in horizontal direction
– Half beam size in vertical direction
– Half beam size in horizontal direction
Triple-Let Quadrupole Magnet (360keV, 400keV)
Double-let Solenoid Magnet (360keV, 400keV)
Total : 5.192 m
Total : 5.319 m

## Slide 8
3-1. Einzel Lens 시뮬레이션
Potential
E-field
삽입
- Max : 0.16 MV/m
- Export field data to beam dynamics
Einzel Lens : 빔 퍼짐 방지 및 Focusing

## Slide 9
3-1. Einzel Lens 시뮬레이션
Potential
Set : -1 kV
E-field

## Slide 10
3-2. Solenoid Magnet 시뮬레이션
Solenoid Form
Solenoid Half Section
Center Axis Magnet Field
Center Axis Magnet Field (30mm)
Solenoid Focusing Magnet Simulation Data
[Simulation Condition]
- Magnet Field 0.25T
- Aperture Dia. 80mm
- Effect Length 350mm
- Beam Size 60mm
[Solenoid Magnet]
가속관 후단 설치
이온 빔 집속을 통한 균질성, 밀도 및 방향 조절

## Slide 11
4. 6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction – 고려사항
가속기
  양성자 에너지, 빔 전류, 빔 단면적
  방출 형태 (연속, 펄스)
표적
  매질, 두께
  열 해석
빔 포트
  - 차폐
측정
  에너지 측정, 선량 측정

## Slide 12
4. 6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction - 19F(p,αγ)16O Gamma Generator
Measurement of the 19F(p,γ)20Ne reaction and interference terms
from Ec.m.=200−760 keV Phys. Rev. C 77, 015802 – Published 10 January 2008
Proton
(up to ~ MeV)
Target (F, Fluorine)
(LiF, MgF, CaF)
Gamma radiation
1p + 19F  20F*  16O +4α + γ (6 ~ 7 MeV)
반응식에 따라,
양이온 가속기를 통하여 가속된 양이온(340.5kev)이 플루오르 표적(CaF2)에 충돌하여 19F(p,αγ)16O 반응을 통한
6.13 MeV(97 %), 7.717 MeV(2.5 %), 6.917 MeV(0.5 %)의 선 스팩트럼 형태의 단색 감마선 발생

## Slide 13
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A307 (1991) 353-358
4. 6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction – Proton Energy

## Slide 14
4. 6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction – 표적
불소 F 성분 ↑
양성자 투과 깊이 ↑
녹는 점 ↑
LiF (2.635 g/cm3, 845℃)
CaF2 (3.18 g/cm3, 1,418 ℃)
MgF2 (3.148 g/cm3, 1,263℃)
18.7 µg/cm3

## Slide 15
4. 6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction – 표적 & 차폐
Kinetic Energy (MeV) | Range (g/cm3) | 
 | LiF (2.635 g/cm3) | CaF2 (3.18 g/cm3)
0.1 | 0.000262 | 0.000292
0.2 | 0.000453 | 0.000512
0.3 | 0.000677 | 0.000774
0.35 | 0.000804 | 0.000923
0.4 | 0.000942 | 0.001083
0.5 | 0.001246 | 0.001436
0.6 | 0.001588 | 0.001830
0.7 | 0.001965 | 0.002265
0.8 | 0.002377 | 0.002739
0.9 | 0.002823 | 0.003251
1.0 | 0.003303 | 0.003803
양성자 투과 깊이
- PSTAR : Stopping Power and Range Tables for Protons (표 참고)
- 양성자 에너지 350 keV
- LiF : 3.05 um
- CaF2 : 2.9 um
따라서, 표적 두께는 3 um 이상이면 충분
콜리메이터(차폐)
- Pb HVL(Half Value Layer) - 6 MeV : 1.3 cm
- Pb 15 ~ 20 cm 수준이면 ~ 1/10,000 감쇄 가능

## Slide 16
빔 스크린 모니터
: 저 에너지 빔 사이즈 측정
와이어 스캐너
: 고 에너지 빔 사이즈 측정
빔 사이즈 조절기
[빔 진단 챔버]
- Solenoid Magnet으로 집속 된 빔의 사이즈 측정, 전류 측정
및 빔의 사이즈 조절기를 두어 빔 특성을 측정하기 위한 모듈
4. 6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction – 에너지 측정

## Slide 17
4. 6.13 MeV Radiation Generator 19F(p,αγ)16O reaction – 선량(Dose)
The absolute yield, angular distribution and resonance widths of the 7.13, 6.92 and 7.12 MeV photons from the 340.5 keV resonance of the 19F(p,γ)16O reaction
Harwell Laboratory, UKAEA, Oxfordshire, OX11 ORA, UK, Received 8 May 1991
8.72 x 104 photons / (1 uA * sec)
3.488 x 107 photons / (400 uA * sec)
논문에 근거한 양성자 400 uA 에 대한 반응계수
105 protons / (1 uA * sec) 0.05 uGy/hour
4 x 107 protons / (400 uA * sec) 20 uGy/hour
ISO 4037-1:2019(E) 에 근거한 선량

## Slide 18
5. RF 감마선 조사장치
구 분 | 사양 및 조건
발생장치 종류 | RF 감마선 발생장치(정전형 기체 이온 가속기)
설치 형식 | 무인 격리형 고정식
제어가능 항목 | 고전압 전원장치, plasma 발생장치, 정전형 가속관, gas supply
가속입자의 종류 | 양이온(기체이온)
목적하는 방사선 | 6.13 MeV 감마선
고전압 유도방식 | 정전압 (electrostatic HV)
가속된 입자 beam energy | 400 keV
가속된 입자 beam current | 400μA
이온빔 방출 형태 | 고속 집속형
크기 | 200cm(W) × 600cm(D) × 200cm(H)

## Slide 19
5. RF 감마선 조사장치
250
135
357
1427
500
1100
1200
350
Total : 5319 mm
From ion source to target
Element | Starting Position | Physical length | Effective length | Strength @ 360 keV | Strength @ 400 keV | Note
Einzel lens | 250 mm | 135 mm |  | 3 kV | 3 kV | 50Φ
Flange | 592 mm | 150 mm |  |  |  | 
Accel tube (5 cells) | 742 mm | 1427 mm | 927 mm | 334 kV | 374 kV | 50Φ
Flange, GateValve, Bellows | 2169 mm | 500 mm |  |  |  | 
Solenoid | 2669 mm | 550 mm | 350 mm | 2.4 kG | 2.4 kG | 80Φ
Solenoid | 3219 mm | 550 mm | 350 mm | 2.4 kG | 2.4 kG | 80Φ
Diagnostic box | 3769 mm | 1200 mm |  |  |  | 
Target | 4969 mm | 350 mm |  |  |  | 

## Slide 20
5. RF 감마선 조사장치
RF 감마선 조사장치
(방사선 진흥협회 구축 중)

## Slide 21
6. 향후 계획
< 19F(p, αγ)16O reactor>
Pipeline Inspection
SMR 실시간 모니터링
수리온 헬기 결함검사
Target( CaF2 )
목 표
< 양성자이온원 국산화 & LEBT 설계>
< 산업용감마선 토모 CT 개발>
Ion source 부
가속기 부
Target 부
1. Ion source(proton)
2. 전압 : 10 ~ 500kV
3. 전류 : 400 µA(H-)
4. 빔 수송 후 빔 크기 : 10mm 이내
5. 선량률 : 100 µGy/h
6. 감마선에너지 : 6.13 MeV(97%)
7. 7.17 MeV(2.5%)
- Spec. (ISO 4037-1:2019) -
현재 D-Pace 에서 수입
6.13 MeV Gamma-ray
감마선
19F(p, αγ)16O
Reactor
감마선 디텍터
감마선
19F(p, αγ)16O
Reactor
감마선 디텍터
감마선
장치 회전
장치 회전
장치 회전
19F(p, αγ)16O
Reactor
㈜비엠아이 제작

## Slide 22
IAEA의 60Co 이용 산업용 CT
장점 : IAEA 인,허가
단점 : 이동성 불편
SMR 실시간 모니터링
㈜BMI 의 산업용 Proton유도 감마선(PIGE) CT
수리온 헬기 결함검사
pipeline inspection
PIGE
19F(p,α γ)16O
장점 : 이동성 양호
감마선 6.13MeV Monochromatic ( X-band X선 보다 선명)
6. 향후 계획

## Slide 23
6. 향후 계획
자체 기술 개발
방사선 강소기업
기술 이전
Proton Induced Gamma-ray Emission  산업용 CT 개발
감마선
. 에너지 : 6.13 MeV
. Monochromatic
  KAERI와 함께하는 방사선 장비 강소기업 도약
  제조 노하우 및 특허실시권
기술이전 항목
1. Multi-cusp 양성자 이온원 제조 노하우
2. 감마선 CT 특허
ISO 9001
ISO 14001

## Slide 24
THANK YOU
대표이사 : 예 권 해
kwonhae@bmii.co.kr