## Slide 1
소듐냉각고속로(SFR)와 경수로의 인허가성 비교
2015. 10. 28
세종대학교
정 해 용
2015 추계 한국원자력학회 Workshop
Notes: <number>

## Slide 2: 목 차
인허가 체계
안전 현안
PGSFR 인허가성
정리

## Slide 3: 인허가 대상
건설허가
  발전용 원자로 및 관계시설 건설 & 변경
  부지 사전 승인
표준설계 인가
  반복적으로 건설되는 설계의 발전용원자로 및 관계시설의 설계 & 변경
  인가 유효기간 10년
운영허가
  발전용 원자로 및 관계시설 운영 & 변경
기타
  핵연료물질 사용 허가
  해체
<원자력 법령 및 기술기준 체계>
* 원자력안전법 (2015.7.21. 시행)

## Slide 4: 원자력발전소 인허가 서류 및 기준
인허가 구분 | 제출 서류 | 허가 기준
표준설계 인가 | 표준설계기술서 원자로 사용목적 설명서 원자로 설계에 관한 기술능력 설명서 표준설계 안전성분석보고서 비상운전절차서 작성계획서 | 위치 구조 설비 및 성능에 관한 기술기준 방사성물질로부터 국민건강 및 환경상 위해 방지 기준
부지 사전승인 | 방사선환경 영향 평가서 부지조사보고서 | 위치에 관한 기술기준
건설허가 | 예비안전성분석보고서 방사선환경 영향 평가서 건설에 관한 품질보증계획서 발전소원자로 및 관계시설의 해체계획서 원자로 사용목적 설명서 원자로시설 설치에 관한 기술능력 설명서 | 건설에 필요한 기술능력 확보 위치 구조 및 설비에 관한 기술기준 방사성물질로부터 국민건강 및 환경상 위해 방지 기준 품질보증에 관한 기술기준 해체 기준
운영허가 | 최종안전성분석보고서 사고관리계획서 운영기술지침서 방사선환경 영향 평가서 운전에 관한 품질보증계획서 발전소원자로 및 관계시설의 해체계획서 원자로 운전에 관한 기술능력 설명서 핵연료 장전계획 설명서 비상운전절차서 작성 기술적 근거 및 검증방법 설명서 | 운영에 필요한 기술능력 확보 발전소 성능에 관한 기술기준 방사성물질로부터 국민건강 및 환경상 위해 방지 기준 품질보증에 관한 기술기준 해체 기준 사고관리계획 기준
해체승인 | 해체계획서 등 | 
참고: 원자력 안전과 규제(김효정, 2012)
원자력안전법 (2015.7.21. 시행)

## Slide 5: 각국 원자로 분류 비교
 | 한국 | 일본 | 미국 |  | 프랑스 | 영국 | 캐나다
원 자 로 | 교육용 연구용 | 시험연구용 | 연구용 | 비 출 력 용 | 비출력용 | 비출력용 | 비출력용
 |  |  | 시험용 |  |  |  | 
 |  |  | 상용성 연구개발용 |  |  |  | 
 | 발전용 | 연구개발단계 비발전용 | 출력용 |  | 출력용 | 출력용 | 출력용
 |  | 연구개발단계 발전용 |  |  |  |  | 
 |  | 실용선박용 |  |  |  |  | 
 |  | 실용발전용 |  |  |  |  | 

## Slide 6: 미래 원자로 인허가 체계
사전 안전성 검토 도입
  미래형 원자로 안전성 체계적 검토
    개발 단계 원자로의 안전성은 연구용 또는 상용로보다 더 면밀히 검토할 필요성 제기
  현행 원자력 법규 개정 필요함
특정설계 인가 제도 고려
  원형로 또는 실증로의 설계완성도 일정 수준 이상 확보 노력
  개발자의 설계 충실도와 규제자의 설계이해도 향상 만족
  표준설계와의 설계완성도 차이 인정 문제
노형별 규제기준 및 규제 지침
  미래형 원전 특성 반영
<원형로 또는 실증로의 특성>
발전용
연구용
설계 특성
사용 목적

## Slide 7: PGSFR 인허가 절차(안)
현행 인허가 절차 준수
  건설허가 및 운영허가 (Option 1)
  표준설계인가, 건설허가 및 운영허가 (Option 2)
미래원자로 인허가 절차 (Option 3)
  사전안전성 검토
  특정설계 인가
  건설허가 및 운영허가
* 자료 작성 (권배혁, 2014)
CP
OL
① 부지승인
② PSAR
③ FSAR
Option 1
Option 2
① 표준설계인가
③ PSAR
④ FSAR
② 부지승인
Option 3
① 사전안전성검토
④ PSAR
⑤ FSAR
② 특정설계인가
③ 부지승인

## Slide 8: SFR vs. PWR 특성 주요 차이점
특성 | 경수로 | PGSFR
RCS 온도(oC) | 295~328 | 390~545
RCS 압력(atm) | ~150 | < 10
RCS 형태 | Loop | Pool

## Slide 9: SFR ATWS 거동
출처: Risk-informed balancing of safety, non-proliferation, and economics for the SFR, G.E. Apostolakis, ISU, 2011

## Slide 10: ALWR NRC DC 인허가 현안
대상 노형 : AP1000, US-EPR, US-APWR
기술 현안 | 내용 | 주 대상 노형
주증기배관 LBB 적용 | SG-격납건물 관통부 사이 배관 대상 배관 형태, 재료 및 하중 등 세부 자료를 바탕으로 수행 | AP1000, EPR, APWR
제어봉 구동장치 | 재해영향과 내구성분석에 적용한 구조 및 내진설계방법 수명 요건, 안전기능 수행 관련 요건의 적합성 | APWR
원전 신연료 적용 | 핵연료집합체의 구조적 및 기계적 안전성 핵연료의 방사선 조사에 따른 재료적 안정성 핵연료 제조시 불확실성 (펠렛간 농축도 차이, 피복재 두께 차이 등) | APWR
격납건물내 가연성기체 제어능력 | 수소제어설비의 내진 등급, 전원공급설비의 안전등급, 기기생존성 수소제어분석 방법론 및 사용 전산코드의 적용성 | AP1000, EPR, APWR
ECCS 피동여과장치 막힘 현상 | 섬유질 보온재에 의한 ECCS 흡입부 수두손실 유발 도장재 파편 등 이물질에 의한 집수조 흡입관 막힘 평가방법론의 보수성, 여과기 성능시험 방법, 파편 생성원 관리 방안 | AP1000, EPR, APWR
피동안전설비 설계 | 피동안전계통 단독에 의한 안전기능 수행 여부 피동안전계통에 의한 안전정지 달성 여부 주제어반 내 보호를 위한 HVAC 보장성 | AP1000
범용소프트웨어 제어기 | 모니터 상 해당 소프트웨어 안전계통 제어 확인 및 검증 제어기 개발 방법의 규제요건 만족 여부 | AP1000, EPR, APWR
사이버 보안 | 악성 코드 및 바이러스 침해, 해킹 등에 대한 보안 I&C 설비의 보안 및 외부 침입 대비 방안 | APWR
출처: KINS/HR-1066 해외 신형원자로 표준설계 인허가 동향 및 현안 분석, 2010

## Slide 11: 신형원자로 NRC DC 인허가 현안 (계속)
대상 노형 : AP1000, US-EPR, US-APWR
기술 현안 | 내용 | 대상 노형
계측제어설비 통신 독립성 | 안전계통 간 및 안전/비안전계통 간 통신 독립성 확보 통신용 케이블 및 광 접속 모듈 격리 기기 검증 방법 등 | EPR, APWR
디지털제어계통 | Teleperm XS 장비의 안전등급 I&C 독립성 및 물리적 격리 요건 부합성 인허가된 설계 형상과 사용 부품 목록 유지 | EPR
방사선 감시기 | 방사선감시기의 RCS 누설률 검출 성능 만족 여부 | AP1000, EPR, APWR
안전제어반 | 안전제어반 컴퓨터 시스템과 소프트웨어 기능 및 논리 격리요건 만족 | APWR
인간공학 | Visual Display Unit 상 Touch screen 스위치 조작에 의한 제어 검증 화면 표시 장치, 제어기, 경보 표시기 설계기준 자동운전, 화상 통신 설계 | APWR
PSA | 피동안전계통의 열수력 불확실성 디지털 I&C 계통 모델링 및 소프트웨어 신뢰도 모델링 CCF, 디지털 I&C 격실 냉각, 고장 검출 | AP1000, APWR
중대사고 대처능력 | 원자로용기 외벽냉각을 위한 RCS 감압 및 원자로공동 충수 달성 가능성 및 Vessel 건전성 노심용융물 냉각성 관련 설계 및 용융물-콘크리트 반응 고압용융물방출 및 DCH 방지 위한 감압 및 구조 설계 | AP1000, EPR
항공기 충돌 | 항공기충돌 시 노심냉각능력, 격납건물 건전성, 사용후연료 냉각 능력 및 저장조 건전성 | 
출처: KINS/HR-1066 해외 신형원자로 표준설계 인허가 동향 및 현안 분석, 2010

## Slide 12: APR1400 Gap Analysis
설계 수준과 NRC 요건 차이 분석
분야 | 보완설계 | 신규 해석방법론 | 비고
항공기충돌 | ● |  | 10CFR50.150
내진 설계 | ● | ● | 내진 신규요건
전기분야 | ● |  | 4-Train
포괄부지요건 | ● |  | 미국 시장 반영
단일호기 GA | ● |  | 미국 시장 반영
핵연료건전성 |  | ● | 소성 영향 분석
노심설계 |  | ● | 핵연료 피복재: ZIRLO
안전해석 |  | ● | GSI-191/LOCA/반응도삽입사고
기계설계분야 |  | ● | 환경피로해석
PRA |  | ● | ASME 방법
유체계통 |  | ● | 누설요건(RG14.5)
I&C |  | ● | 15개 신규요건발행
인간공학 |  | ● | 신규요건
방사선방호 |  | ● | NRC 기준 재설계
ITAAC |  | ● (신규작성) | RG 1.206요건
DCD |  | ● (신규작성) | RG 1.206요건

## Slide 13: 소듐냉각로 기술현안
번호 | 항목 | 내용
1 | 일차소듐냉각재 열유동 현상 평가 및 영향 고려 | 일차소듐냉각재 슬로싱 영향 고려 원자로 내부구조물 동적 열하중의 설계고려 일차열전달계통 비정상 열유동 현상 평가
2 | 핵연료집합체 유동막힘 대책 수립 | 
3 | 원자로시설 재료 열화 및 건전성 평가 고려 사항 | 원자로용기 고온응력부식 방지 원자로용기 소듐 유동환경 하에서의 재료 열화 격납용기 재료 건전성
4 | 설계기준사고 선정 | DBE와 BDBE 구분 방법 DBE 선정 방법
5 | 사고 선원항의 적절성 | 
6 | 안전에 중요한 구조물, 계통 및 기기의 가동중 검사 및 시험 | 원자로용기 가동중 검사 원자로 내부구조물 가동중 검사 일차열전달계통의 가동중 검사 및 시험 중간열전달계통 가동중 검사
7 | 부적절한 노심냉각 조건 탐지 및 회복을 위한 계측기 | 
출처: KINS/RR-830 소듐냉각고속로 인허가 기술개발, 2011

## Slide 14: 소듐냉각로 기술현안 (계속)
번호 | 항목 | 내용
8 | 증기발생기 건물 내진 설계 | 
9 | 중대사고 개념설계 고려사항 | 소듐공동 발생시 노물리 계산 양의 공동 반응도가에 의한 중대사고 발생 가능성 평가 중대사고 방지 대책
10 | 실증시험 계획수립 | 연소도에 따른 심재 거동 특성 확인 핵연료 설계 제한치 및 손상 한계치 설정 저속 과출력 과도 상태시 핵연료계통 거동 각종 반응도계수의 검증 열유동 해석 방법론 입증 원자로 내부 자연순환 냉각 적절성 입증 최종정지계통 작동시 노심집합체 건전성 영향 평가 제어봉 구조재료 성능 보장 고착 제어봉 강제 구동에 따른 핵연료 손상 가능성 평가 고유반응도 궤환의 적절성 검증 연소도에 따른 반응도 변화 확인 소듐-물 반응 압력방출계통 성능 및 신뢰성 입증 원자로보호계통 격리 설계의 적절성 입증
출처: KINS/RR-830 소듐냉각고속로 인허가 기술개발, 2011

## Slide 15: Gap Analysis Results
Topic | Gap | Database | Ability to model
Steady state intact fuel and fuel change | End-of-life(EOL) fuel composition EOL prediction of reactivity feedback | M M | M M
Transition to natural convection cooling | Sodium stratification | H | M
Thermal response of structures | Thermal striping | M | H
Decay heat rejection | Radiation heat transfer from vessels | M | H
Power conversion cycle | CO2-Sodium chemical interaction CO2 release and impact | L L | L L
Fuel transient behavior | Length effects on fuel performance during transient for metallic fuel High minor actinide content fuel performance | L L | H L
Severe core damage | Fuel motion, dispersal, and morphology for metallic fuel | M | M
Accident Initiator/Sequence
출처: Sodium Fast Reactor Safety and Licensing Research Plan, SAND2012-4260, May 2012

## Slide 16: Gap Analysis Results (cont.)
Topic | Gap | Database | Ability to model
Sodium Spray Dynamics | Single drop particle average size Single drop patricle size distribution Pre-ignition phase dynamics Basic evaporation and combustion Crust formation on droplets Source of sodium aerosol Model radiation transfer with/from aerosols Inertial impact of molten sodium Burning of droplets on surface of a sodium pool | M M M M L L L L L | M L M H L L L M L
Sodium-Fluid Interactions | High pressure fluid jet leak into sodium in heat exchanger | L | L
Sodium surface pool fire on an Inert Substrate | Radiation net heat flux Mass burning rate Oxide crust behavior on pool substrate Near-surface aerosol size/distribution Surface aerosol production | L L L L L | H H L L L
Sodium Technology
출처: Sodium Fast Reactor Safety and Licensing Research Plan, SAND2012-4260, May 2012

## Slide 17: Gap Analysis Results (cont.)
Fuel and Materials
출처: Sodium Fast Reactor Safety and Licensing Research Plan, SAND2012-4260, May 2012
Source term

## Slide 18: Gap Analysis Results (cont.)
Code and Mothods
출처: Sodium Fast Reactor Safety and Licensing Research Plan, SAND2012-4260, May 2012

## Slide 19: PGSFR 예상 인허가 현안
피동냉각 성능 검증
  원자로 내부 자연순환
고유안전 특성 입증
  반응도궤환 모델 검증
    연소도에 따른 반응도 변화
    고 Actinide 함유 연료 특성
  ATWS 특성 평가 및 중대사고 초기 거동
    용융 금속연료 이동 및 재배치
  중대사고 조기 종료 및 대처 능력
핵연료 및 노심재료 건전성
  고연소도 핵연료-피복재 반응
  피복재와 덕트 고온 크립 특성
<EBR-II ULOF test>
<EBR-II ULOHS test>

## Slide 20: PGSFR 예상 인허가 현안 (계속)
안전해석 코드 검증
  모델 불확실성 평가
    자연순환 예측 성능
    고 Actinide 연료 성능 모델
  방법론 보수성 평가
선원항
  소듐풀/격납건물 내 핵종 거동
  소듐풀 표면 핵종 방출
  핵연료 및 소듐본드 내 핵종 거동
소듐안전성
  소듐 화재 분석
    소듐화재 및 에어로졸 거동
  소듐-콘크리트 반응
  소듐-물 반응(SWR) 대처 능력
<금속연료 ULOF 모델 불확실도 평가, Sathiyasheela, 2013>
<Phenix EOL 자연순환 예측 결과, IAEA, 2013>

## Slide 21: PGSFR 인허가성
인허가 체계 및 규제요건 확립
  미래형 원자로 인허가 체계 수립
    사전안전성 검토 절차로 미래형 원자로에 대한 국민 신뢰 확보
  PGSFR 인허가 절차 확정
    특정설계 인가 추진 여부 결정
    Option 1 또는 Option 3
  규제요건 및 기술기준 확립
  규제기관 전문 인력 확보
PGSFR 안전성 향상
  고유안전성 검증
  중대사고 대처 능력 입증
  안전기준 근거
  RPS 설계 명확화

## Slide 22: PGSFR 안전성 향상
피동계통 성능 입증
  종합효과 실험 장치 구축
고유안전 특성 입증
  금속연료 특성 시험 자료 확보
  SAS-4A 금속연료 버전 개발 및 검증
DEC 안전성 확보
  중대사고 조기 종료 또는 배제 입증
    TIB 수용 능력 평가
    소듐기화반응도 최소화 설계
  외부사고 대처능력 향상
    잔열제거 상실 해석 및 대처설비 (RVCS 등)
  Level-2 PSA 지원용 ISFR 코드 개발
안전해석 코드 검증 등
  코드 특정기술주제보고서
  해석 방법론 검증 완료
<Monju TIB SAS4A 해석 결과, Fukano, 2015>
<CEFR TIB SIMMER 해석 결과, Wang, 2007>

## Slide 23: 기타 인허가 관련 사항
물리적 방호 설계 반영
  PGSFR 물리적 방호 능력 평가
해체 설계 반영
<SFR 핵연료 이동 경로 및 확산 방지 대책, G.E. Apostolakis, ISU, 2011>
<SFR 핵확산 위험도에 대한 Probability-Consequence Space, G.E. Apostolakis, ISU, 2011>

## Slide 24: Gen-IV 안전 목표
Goal Area
Goal
Criteria
Metrics
PGSFR : Prototype Gen-IV SFR

## Slide 25: Gen-IV 안전 목표 달성
<CDF & LERF Trends, OECD NEA, 2010>
CDF and LERF are measures and surrogates for the safety goals
Generation IV
CDF 10-6~10-7/yr
LERF 10-7~10-8/yr

## Slide 26: 정리
소듐냉각고속로 인허가는 현재 인허가 절차에 따르거나 미래형원자로 인허가 절차를 확립하여 추진하는 것이 가능함
미래형 원자로 인허가 절차를 완비하기 위해서는 현행 원자력 법규의 개정이 필요하며, 안전성의 면밀한 검토가 가능하도록 사전안전성 검토와 특정설계 승인 등의 내용을 포함하는 것이 바람직함
소듐냉각고속로 인허가 현안은 피동냉각성능 검증, 고유안전 특성 입증, 핵연료 및 노심재료 건전성, 안전해석 코드 검증, 선원항, 소듐안전성 등에서 제기될 것으로 예상
  반응도 궤환 모델의 불확실도 평가 중요
  소듐기화반응도를 최대한 낮추는 등 중대사고대처 또는 배제설계 노력
소듐냉각고속로 인허가성 향상을 위해서는 인허가 체계를 조기에 확립하고 안전성 향상을 위한 설계 기술 개발 집중이 요구됨